Lanová pyramída – 1ks

Základná konštrukcia bezúdržbová- štvorvrstvové lepené hranoly o rozmere min 10x10 cm, potiahnuté zmesou

Doporučený vek:		od 3 do 14 rokov

Výška voľného pádu:		max. 1 m

Nosnosť:				min. 2200 kg

Max. počet užívateľov:		max. 42

Rozmery:				min. 6,3 x 6,3 x 3,5 m

Plocha potrebná pre montáž:	max. 9,3 x 9,3 m

Povrch, tlmiaci pád:		podľa normy EN 1177 – trávnik

Konštrukcia:	Nosný stĺp lanovej pyramídy bude vyrobený z konštrukčnej ocele o priemere min. 159 mm. Stĺp bude chránený proti korózii žiarovým zinkovaním a uložený do betónového lôžka. Laná budú vyrobené  min. 16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a budú spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi. Napínacie zámky budú nerezové. Všetok spojovací materiál bude pozinkovaný alebo nerezový.

Pružinová hojdačka – 1 ks

Tvar:		Koník

Materiál:		HDPe plast s UV filtrom, hrúbka min. 18 mm. Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT alebo ekvivalent.

Veková kategória: 	od 3 do 14 rokov

Rozmery prvku: 	min. 1,02 x 0,25m

Maximálna výška dopadu: 	max. 0,5m

Minimálna potrebná plocha: 	max. 3,1 x 2,25m

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Dvojvežová zostava – 1 ks

Zostava bude pozostávať:	min. dve šmýkačky, min jeden tunel, výlezový mostík, lezecká stena a lanová stena

Materiál:		Použité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu min. 12x12cm – trojvrstvové.

Ošetrenie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT alebo ekvivalent

Šmýkačka vyrobená z viacvrstvového sklolaminátu.

Strecha: červená sedlová strecha vyrobená z dreva (nesmie byť plast, kvôli dodržaniu architektúry)

Podlaha na vežičkách a schody vyrobené z tlakovo impregnovaných podlahových dosák o hrúbke minimálne 35mm – ošetrené ekologicky nezávadným olejom.

Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré budú žiarovo zinkované.

Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vŕtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Laná – oceľové laná skladajúce sa z min. 6 vonkajších a jedného centrálneho oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre

Veková kategória: 	od 3 do 14 rokov

Rozmery prvku: 	min. 4,42 x 2,25m

Maximálna výška dopadu: 	max. 1 m

Minimálna potrebná plocha: 	max. 8,7 x 6,55m

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Informačná tabuľa – 1 ks

Materiál:		Použité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu min. 12x12cm – trojvrstvové

Ošetrenie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT alebo ekvivalent

Uchytenie do zeme – zabetónované oceľové pätky, ktoré budú žiarovo zinkované.

Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré budú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vŕtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva.

Veková kategória: 	od 3 do 14 rokov

Rozmery prvku: 	max. 1,8 x 0,12 x 0,43m

Minimálna potrebná plocha: 	max. 0,5 x 0,5m

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy